PARAMETRY ARCHITEKTONICKÉ  STUDIE :

PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:

………………………………………………………………………………………………………cca 6.100m2

PLOCHA ZPEVNĚNÝCH PLOCH:

Komunikace I.- III.etapa…………………………………………………………………………cca 1.700m2

Chodníky I.- III.etapa…..…………………………………………………………………………cca 1.300m2

Parkoviště I.- III.etapa……………………………………………………………………………cca    670m2

OBESTAVĚNÝ PROSTOR

I.etapa…………………..………………………………………………………………………..cca 12.950m3

II.etapa…………………..………………………………………………………………………..cca  6.190m3

III.etapa…………………..……………………………………………………………………….cca     950m3

VELIKOST VODNÍ PLOCHY

I.etapa…………………..………………………………………………………………………………..420m2

- plavecký bazén, povrch nerez, 340m2,teplota vody 27°C,hloubka vody 1,4-1,6m,kapacita 68os

- výukový bazén, povrch nerez, 50m2,teplota vody 30°C,hloubka vody 0.6-1.0 m, kapacita 10os

- brouzdaliště,povrch keramika, 12m2,teplota vody 33°C,hloubka vody 0.15-0.20m,kapacita 8os

- relaxační bazén povrch nerez, 18m2,teplota vody 36°C,hloubka vody 0,9m,kapacita 12os

II.etapa…………………..………………………………………………………………………………..161m2

- zážitkový bazén,povrch nerez,115m2,teplota vody 30°C,hloubka vody1,25-1,3m,kapacita 39os

- výplavový bazén,povrch nerez, 28m2,teplota vody 33-36°C,hloubka vody 1.25m, kapacita 10os

- dětský bazén, povrch nerez, 13m2, teplota vody 33°C,hloubka vody 0.2-0.4m, kapacita 5os

- bazén pro kojence, povrch nerez, 5m2,teplota vody 36°C,hloubka vody 1,1m,kapacita 5os

- uzavřený tobogan,průměr 825mm,délka cca 80-90bm,sklon 12,5%

III.etapa -wellness – samostatný provoz

- vstupní šatna

- finská sauna 90/10 , 8-10osob

- infra sauna 60/40 , 8-10osob

- aroma sauna , 8-10osob

- ledopád

- kneipův chodník

- relaxační místnost

- sprchové centrum

OKAMŽITÁ KAPACITA AREÁLU

I.etapa…………………..……………………………………………………………………….. 170 osob

II.etapa…………………..………………………………………………………………………..  81 osob

III.etapa…………………..……………………………………………………………………….  24 osob

DOPRAVA V KLIDU

I.etapa…………………..…………………………………………………………………………. 33 PS

II.etapa…………………..………………………………………………………………………….15 PS

III.etapa…………………..………………………………………………………………………. ..  5 PS

Koncepce řešení a parametry návrhu a volby materiálů

Koncepce návrhu krytého bazénu vychází ze zadání , konfigurace terénu a existující infrastruktury. Hlavními determinanty jsou sklonitost terénu – návrh na tuto skutečnost reaguje. Výhodou pozemku v rámci  řešeného území je volnost a nezastavěnost, tudíž možnost stavbu navrhnout a realizovat etapovitě.

Základní charakteristika pozemku:

jedná se o volný pozemek za areály základních škol Oslavická a Velké Meziříčí 2055. Pozemek je v současné době volný bez dopravní infrastruktury. Ráz terénu je přiměřeně vhodný pro návrh a realizaci zamýšleného relaxačního centra. Výhoda pozemku je jeho prostorová velikost. Pozemek je v docházkové dostupnosti dvou ZŠ a návštěvníků bydlících nedaleko v bytových a rodinných domech. Pozemek je bez infrastruktury tzn. bude nutno vybudovat dopravní komunikační sít i inženýrské sítě

Dopravní napojení a doprava v klidu:

Hlavní přístup není. Pozemek bude nutno dopravně obsloužit. Velikost a ráz pozemku tuto možnost dává. Napojovací body jsou jasné. Pozemek se jeví dostatečně prostorný pro naplnění potřeb parkování relaxačního centra. Rozloha pozemku dává dostatečnou záruku pro rezervu pro další rozšíření zástavby v dané lokalitě a následné řešení dopravy v klidu.

Technická infrastruktura:

Pozemek není v dané chvíli vybaven inženýrskými sítěmi. Výstavbou aquacentra bude nutno vybudovat veškeré inženýrské sítě a technické zázemí.Pozemkem prochází vodovodní řad,Ten bude potřeba

v důsledku návrhu přeložit. Plyn a kanalizační napojení se nacházejí v prostoru před ZŠ Oslavická tj. cca 110 resp. 150bm. Pro daný záměr bude potřeba navrhnout odběratelskou trafostanici.

Vazba na okolní zástavbu:

Pozemek je volný. Vazba na okolní zástavbu je minimální. V bezprostředním  okolí je situována základní škola. Plošné a výškové  řešení bazénu nebude konkurovat blízké pavilonové stavbě základní školy Oslavická.

Objekt bazénu je navržen jako jednoduchá minimalistická stavba ,částečně dvoupodlažní a halová. Hlavní pohledy a výhledy z bazénových hal jsou orientovány do volné krajiny na jihojihovýchod. Prostor bazénové haly je navržen ve volném pokračování na jižně navrženou terasu a slunící louku.

Předností lokality a návrhu je možnost realizace  stavby po etapách, bez budoucího přerušení provozu bazénu a tím rozvrhnout plánování investičních prostředků v čase. Současně objem bazénu nedeterminuje stávající okolí.

Povrchy bazénových van:

Jedná se o velmi diskutované téma. Je to mezi volbou subjektivně atraktivnější a na první zdání investičně levnější variantou -  s  keramickým povrchem bazénových van  a  na straně druhé barevně jednoduchým ,minimalistickým  výrazem a investičně dražší variantou bazénových van s nerezavějící oceli.

Výtvarný pohled na povrchovou úpravu bazénových van je subjektivní a pro návštěvníky může působit jedna  nebo druhá varianta méně ,či více pozitivně.

V tomto případě je upřednostněna varianta povrchů bazénových van s nerezavějící oceli, a to v rámci architektonického pojetí interiéru bazénové haly. Architektonický záměr interiéru baz. haly vychází resp. navazuje na exteriérové MINIMALISTICKÉ pojetí návrhu krytého bazénu. Toto je postaveno na  použití přírodních materiálů v původních barvách, které představují trvalou hodnotu v čase. Barevnost  v interiéru by měly nahradit inter.prvky netrvalého charakteru, jako zavěšené podhledové absorpční prvky, dovybavení bazénů, vnitřní interiér ,či mobiliář. Tedy prvky , které lze v čase vyměnit nebo nahradit.

Velmi důležitá je informace o provozních dnech bazénů v rámci kalendářního roku ve vztahu k materiálu povrchu bazénů.

Jednoznačně se ukazuje, že i vnitřní bazény z keramických povrchů je nutné jednou ročně odstavit z provozu na dobu až 30 dnů z důvodu stavebních zásahů. Doba 30 dnů je  dobou z důvodů dodržení stavebních technologických postupů na opravy keramických obkladů. Většina vnitřních bazénů s keramickými povrchy odstavuje bazény v době letních prázdnin, kdy část zaměstnanců je dislokována na letní koupaliště. V případě špatného počasí však v dané lokalitě nefunguje žádný provoz pro koupání v žádané době (školní prázdniny). Tyto zařízení pak často přicházejí o klientelu, která přechází byť ke vzdálenější konkurenci, která má provoz celoročně (z důvodů lepších materiálů povrchů bazénů).

Volba tohoto materiálu se projevuje také v úspoře bazénové vody. Celá řada bazénů s nerezovými povrchy neodstavuje (tedy nevypouští celý bazén) po dobu i více let. Snadnost čištění stěn bazénů mechanickými čisticími stroji a velmi dobrá cirkulace vody v celém objemu bazénu a neporézní povrch nerezového materiálu je předpokladem pro dobré hygijenické parametry vody i bez jednoročního vypouštění bazénu. Jen 1000 m³ vypustit a napustit přijde v průměru na 90 tis Kč/rok.

Nevýhodou bazénů z nerezu je nevhodnost použití slané technologie. Pro tento důvod je navržen keramický bazén ne velké velikosti s možností rychlého provedení sanitárního dne a údržby.

Hrubý odhad investičních nákladu:

KRYTÝ BAZÉN

- ETAPA:

OBESTAVĚNÝ PROSTOR …………………………………………………………………………….CCA 12.950M3

CENA ZA 1M3 BEZ DPH DLE STANDARTU ………………………………………………...9.400-9.800,-Kč

Cena celkem za I. ETAPU BEZ DPH…………………………………….121.730 tis.,-Kč -126.910 tis.,Kč

Cena celkem za I. ETAPU VČET. DPH…………………………………147.293 tis.,-Kč -153.560 tis.,Kč

- ETAPA:

OBESTAVĚNÝ PROSTOR ………………………………………………………………………………CCA 6.190M3

CENA ZA 1M3 BEZ DPH DLE STANDARTU ………………………………………………..9.400-9.800,-Kč

Cena celkem za I. ETAPU BEZ DPH……………………………………..58.186 tis.,-Kč - 60.662 tis.,Kč

Cena celkem za I. ETAPU VČET. DPH…………………………………..70.400 tis.,-Kč -73.400 tis.,Kč

- ETAPA:

OBESTAVĚNÝ PROSTOR ……………………………………………………………………………….CCA 950M3

CENA ZA 1M3 BEZ DPH DLE STANDARTU ……………………………………………10.800-11.200,-Kč

Cena celkem za I. ETAPU BEZ DPH…………………………………….10.260 tis.,-Kč - 10.640 tis.,Kč

Cena celkem za I. ETAPU VČET. DPH………………………………….12.415 tis.,-Kč -12.874 tis.,Kč

INFRASTRUKTURA

I.+II.+III. ETAPA:

KOMUNIKACE…………… ……………………………………………………………………………….CCA 1.700M2

Cena celkem za I.-III. ETAPU BEZ DPH…………………………………………………………….3.800 tis.,Kč

CHODNÍKY…………… …………………………………………………………………………………….CCA 1.300M2

Cena celkem za I.-III. ETAPU BEZ DPH..………………………………………………………….2.400 tis.,Kč

PARKOVACÍ PLOCHY…. ………………………………………………………………………………….CCA 670M2

Cena celkem za I.-III. ETAPU BEZ DPH…………………………………………………………….1.500 tis.,Kč

KANALIZACE

Cena celkem za I.-III. ETAPU BEZ DPH………………………………………………………CCA1.350 tis.,Kč

PLYN

Cena celkem za I.-III. ETAPU BEZ DPH…………………………………………………………CCA350 tis.,Kč

VODOVOD

Cena celkem za I.-III. ETAPU BEZ DPH……………………………………………………………….150 tis.,Kč

SILOVÉ PŘIPOJENÍ NN

Cena celkem za I.-III. ETAPU BEZ DPH……………………………………………………………….250 tis.,Kč

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Cena celkem za I.-III. ETAPU BEZ DPH……………………………………………………………….450 tis.,Kč

PŘELOŽKY

Cena celkem za I.-III. ETAPU BEZ DPH……………………………………………………………….550 tis.,Kč

CENA CELKEM ZA I.-III. ETAPU(INFRASTRUKTURA) BEZ DPH……………………....10.800 tis. ,-Kč

CENA CELKEM ZA I.-III. ETAPU(INFRASTRUKTURA) VČT. DPH……………………...13.068 tis. ,-Kč

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Jaroslav Ševčík a kol.

# Text boxes

RELAXAČNÍ CENTRUM VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Radnická 29/1

594 13 Velké Meziříčí