Hrbov a Svařenov

splašková kanalizace s čištěním

odpadních vod na ČOV Velké Meziříčí

Dokumentace pro společné řízení

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DATUM :   03/2022

ČÍSLO ZAKÁZKY :  2615

VYPRACOVAL :

A.1	Identifikační údaje

###### A.1.1	Údaje o stavbě

a)  Název stavby

Hrbov a Svařenov - splašková kanalizace s čištěním odpadních vod na ČOV Velké Meziříčí

b)  Místo stavby

kraj Vysočina,   k.ú. Svařenov, Hrbov u Velkého Meziříčí, Lavičky, Velké Meziříčí

c)  Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh odvádění splaškových odpadních vod oddílnou kanalizací v místních částech Hrbov a Svařenov, jejich čerpání do systému jednotné kanalizace ve Velkém Meziříčí s čištěním na centrální ČOV Velké Meziříčí.

###### A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Název a sídlo investora  :

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2

Žďár nad Sázavou 591 01

IČ : 43 38 35 13

###### A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Josef Novotný

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1003575, osvědčení o autorizaci č. 28362.

U Dvora 11, Jihlava 586 01

IČ : 32 00 44 01

###### A.2	Členění stavby na objekty a provozní soubory

Stavba bude tvořena těmito stavebními objekty a provozními soubory :

SO 01	Stoky splaškové kanalizace

SO 02	Odbočení kanalizačních přípojek

SO 03	ČSOV Svařenov

SO 03-1  ČSOV Svařenov - stavební část

SO 03-2  ČSOV Svařenov – strojně technologická část

SO 03-3  Akumulační nádrž

SO 03-4  ČSOV Svařenov – elektroinstalace

SO 04	Přeložka vodovodu

SO 05  Vodovodní přípojka pro ČSOV Svařenov

SO 06	El. přípojka NN pro ČSOV Svařenov

SO 07  Výtlačný řad z ČSOV Svařenov

SO 08	ČSOV  Průmyslová zóna

SO 08-1  ČSOV PZ - stavební část

SO 08-2  ČSOV PZ– strojně technologická část

SO 8-3  Akumulační nádrž

SO 8-4  ČSOV PZ– elektroinstalace

SO 08-5  Příjezdná komunikace

SO 09  Vodovodní přípojka pro ČSOV průmyslová zóna

SO 10	El. přípojka NN pro ČSOV Průmyslová zóna

SO 11  Výtlačný řad z ČSOV Průmyslová zóna

PS 01  Přenos dat

###### A.3	Seznam vstupních podkladů

a)  Mapové podklady

- Data základní mapy ČR 1 : 10 000

- Data katastrální mapy KMD katastrálního území Svařenov

- Data katastrální mapy KMD katastrálního území Hrbov u Velkého Meziříčí

- Data katastrální mapy DKM katastrálního území Velké Meziříčí

- Data katastrální mapy DKM katastrálního území Lavičky

- Digitální účelová mapa – polohopisné a výškopisné zaměření intravilánu místních části Hrbov a Svařenov

- Vlastní polohopisné a výškopisné doměření lokality v rámci vypracované projektové dokumentace

b)  Projektová a technická dokumentace

- Územní plán města Velké Meziříčí a jeho místních částí, vypracovalo Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. 04/2009

- Územní plán obce Lavičky 07/2010 a jeho změna č.1 02/2019.

- LAVIČKY - splašková kanalizace, dokumentace pro společné řízení, vypracoval AQA-CLEAN Jihlava 03/2022

- TS Jestřabec Lavičky, Velké Meziříčí, vypracoval ELprojekty, s.r.o. Velké Meziříčí 2021

- Rybník pod Hrbovem , DÚR+DSP - vypracoval KOINVEST  Třebíč 9/2020

c)  Ostatní podklady

- Normativní podklady

- Data průběhu podzemních inženýrských sítí, poskytnuta jejími správci

- Vyjádření správců dotčených inž. sítí a orgánů státní správy

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, vypracoval AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost Brno, aktuální znění

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, leden 2022