Hrbov a Svařenov

splašková kanalizace s čištěním

odpadních vod na ČOV Velké Meziříčí

Dokumentace pro společné řízení

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DATUM :   03/2022

ČÍSLO ZAKÁZKY :  2615

VYPRACOVAL :

B.1	Popis území stavby

a)  Charakteristika území

Jedná se o návrh gravitačních stok splaškové kanalizace v intravilánu místních  částí Hrbov a Svařenov a úsek tlakové kanalizace v místní části Svařenov. Intravilán místních částí netvoří z hlediska gravitačního odkanalizování společné povodí. Dokonce místní část Svařenov tvoří dvě povodí. Jedno primární s jednoznačně větším počtem odkanalizovaných objektů a pak sekundární, které bude odkanalizováno pomocí řadu tlakové kanalizace zaústěného do gravitační stoky v primárním povodí. V nejnižším  místě primárního povodí je  navržena čerpací stanice odpadních vod s označením ČSOV Svařenov. Z ní bude odpadní voda čerpána do nejbližší gravitační stoky v místní čísti Hrbov. Navrženým systémem stok splaškové kanalizace v místní části Hrbov bude odpadní voda odtékat gravitačně k Lavičskému potoku a podél něj až k rybníku Jestřábec, kde je navržena čerpací stanice odpadních vod s označením ČSOV Průmyslová zóna. Část gravitační stoky prochází územím, které je v územním plánu obce Lavičky určen pro průmyslovou zónu.  Stoka tak bude také tvořit sběrné potrubí pro splaškovou odpadní vodu v budoucí průmyslové zóně.  Koncepce umístění ČSOV Průmyslová zóna umožňuje případné gravitační napojení přilehlé obce Lavičky na systém odkanalizování lokality a čištění odpadních vod na centrální ČOV Velké Meziříčí. Výtlačný řad je trasován podél komunikace II/602 a je zaústěn do stávající revizní šachty stoky jednotné kanalizace v ul. Fr. Stránecké ve Velkém Meziříčí.

b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Návrh stavby byl proveden v souladu s územní plánem a s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina.

c)  Informace o vydaných rozhodnutích

Na uvedenou stavbu nebylo vydáno žádné povolení.

Stavba nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využívání území.

d)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

e)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na uvedenou stavbu nebyly prováděny žádné průzkumy.

f)  Ochrana území podle jiných právních předpisů

V předmětné lokalitě se nenachází žádná území s ochranou podle jiných právních předpisů.

g)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Předmětná lokalita se nachází mimo povodňové území, poddolované území apod..

h)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry

Předmětná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Realizací stavby nedojde ke změně v odtokových poměrech v řešeném území.

i)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba neobsahuje.

Před započetí stavby bude nutné odstranění křovin na předpokládané ploše  100 m2.

j)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF, LPF

Stavbou dojde k dočasnému záboru zemědělského půdního fondu. U dočasných záborů se jedná o nárok v délce trvání do 12 měsíců.

Předmětem trvalého vynětí ze ZPF je pozemek p.č. 2537 k.ú. Lavičky na kterém bude umístěn  soubor podzemních objektů čerpací stanice odpadních vod ČSOV Průmyslová zóna a zejména obratiště příjezdné komunikace.

Stavbou nebudou dotčeny lesní pozemky, ale bude dotčeno  ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa.

k)  Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě :

- Vodovod

- Jednotná kanalizace

- El. rozvod NN

l)  Věcné a časové vazby, podmiňující a související investice

V současnosti nejsou známé podmiňující investice. Související stavbou je výstavba splaškové kanalizace pro obec Lavičky.

m)  Seznam dotčených pozemků

Zpracováno tabelárně na konci zprávy.

n)  Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem

Ochranným pásmem bude dotčen pozemek p. č. 1653/35, zbytek je totožný se seznamem stavbou dotčených pozemků v celém rozsahu. Zpracováno tabelárně na konci zprávy.

o)  Meteorologické a klimatické údaje

Stavba se nachází v kraji Vysočina, která spadá do mírně teplé podnebné oblasti. Průměrné roční teploty zde dosahují 6-8 °C.

Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 500-800 mm.

B.2	Celkový popis stavby

###### B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu.

b)  Účel užívání stavby

Stavba kanalizačních stok bude sloužit k odvádění odpadních splaškových vod na centrální čistírnu ve Velkém Meziříčí.

Jedná se o lokality : - místní část Svařenov

- místní část Hrbov

- přilehlé plochy průmyslové zóny v k.ú. Lavičky

- obec Lavičky po vybudování související stavby „Lavičky-splašková kanalizace“

c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků

Stavba neobsahuje výjimky z technických požadavků na stavby.

e)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba neobsahuje.

g)  Navrhované parametry stavby

Stavba bude tvořena těmito stavebními objekty a provozními soubory:

SO 01	Stoky splaškové kanalizace

SO 02	Odbočení kanalizačních přípojek

SO 03	ČSOV Svařenov

SO 03-1  ČSOV Svařenov - stavební část

SO 03-2  ČSOV Svařenov – strojně technologická část

SO 03-3  Akumulační nádrž

SO 03-4  ČSOV Svařenov – elektroinstalace

SO 04	Přeložka vodovodu

SO 05  Vodovodní přípojka pro ČSOV Svařenov

SO 06	El. přípojka NN pro ČSOV Svařenov

SO 07  Výtlačný řad z ČSOV Svařenov

SO 08	ČSOV  Průmyslová zóna

SO 08-1  ČSOV PZ - stavební část

SO 08-2  ČSOV PZ– strojně technologická část

SO 8-3  Akumulační nádrž

SO 8-4  ČSOV PZ– elektroinstalace

SO 08-5  Příjezdná komunikace

SO 09  Vodovodní přípojka pro ČSOV průmyslová zóna

SO 10	El. přípojka NN pro ČSOV Průmyslová zóna

SO 11  Výtlačný řad z ČSOV Průmyslová zóna

PS 01  Přenos dat

SO 01   Stoky splaškové kanalizace

Jedná se o stavbu jejíž účelem je odvádění splaškových odpadních vod od jednotlivých producentů, navrženými stokami splaškové kanalizace v místních částech Velkého meziříčí, kterými jsou Hrbov a Svařenov a jejich čerpání do veřejné kanalizace města Velké Meziříčí s jejich čištěním na centrální ČOV Velké Meziříčí.

V místní části Hrbov a Svařenov jsou v současnosti odkanalizovány stokami jednotné kanalizace se zaústěním do jednotlivých vodotečí. Splaškové odpadní vody odtékající z jednotlivých objektů jsou pouze předčištěny v septických nádržích. Stávajícími stokami odtéká také značné množství balastních vod z důvodu špatného technického stavu a zejména neodborného provedení spojů jednotlivých trub. Na některých stokách nejsou vybudovány revizní šachty. Některé uliční vpusti jsou zaústěny přímo nad potrubím bez kaliště a kalového koše.

Dosavadní stav je nevyhovující zejména z hlediska odvedení kanalizačních splašků z rodinných domků, kde tyto jsou po předchozím sporadickém pročištění septiky zaústěny do recipientů.

Technické řešení odvádění splaškových odpadních vod a dešťových vod spočívá v návrhu oddílné kanalizace. Stávající stoky jednotné kanalizace budou dále sloužit, ale pouze jako stoky dešťové kanalizace. Pro odvádění splaškových odpadních vod jsou navrženy stoky splaškové kanalizace. Z hlediska gravitačního odvádění splaškových vod z jednotlivých objektů tvoří intravilán místní části Hrbov jedno povodí.

Intravilán místních částí Hrbov a Svařenov netvoří z hlediska gravitačního odkanalizování společné povodí. Dokonce místní část Svařenov tvoří dvě povodí. Jedno primární s jednoznačně větším počtem odkanalizovaných objektů a pak sekundární , které bude odkanalizováno pomocí řadu tlakové kanalizace zaústěného do gravitační stoky v primárním povodí. V nejnižším  místě primárního povodí je  navržena čerpací stanice odpadních vod s označením ČSOV Svařenov. Z ní bude odpadní voda čerpána do nejbližší gravitační stoky v místní čísti Hrbov. Navrženým systémem stok splaškové kanalizace v místní části Hrbov bude odpadní voda odtékat gravitačně k Lavičskému potoku a podél něj až k rybníku Jestřábec, kde je navržena čerpací stanice odpadních vod s označením ČSOV Průmyslová zóna. Část gravitační stoky prochází územím, které je v územním plánu obce Lavičky určen pro průmyslovou zónu.  Stoka tak bude také tvořit sběrné potrubí pro splaškovou odpadní vodu v budoucí průmyslové zóně.

Jako trubní materiál pro gravitační stoky jsou navrženy kameninové trouby DN 250 a DN 300. V komunikacích III. třídy a v úsecích s vysokou hladinou podzemní vody budou uloženy do betonového lože.

Délky navržených stok splaškové kanalizace v místní části Svařenov :

Stoka B    -  KAM 200, délka 2,4 m

-  KAM 250, délka 555,3 m

Stoka B-1 - KAM 250, délka 103,4 m

Stoka B-2 - KAM 250, délka 128,7 m

Stoka B-3 - KAM 250, délka 52,3 m

CELKEM:                            842,1 m

Součástí stokové sítě ve Svařenově je také potrubí tlakové kanalizace 63/5,8 PE 100 RC SDR 11 PN 16 v délce 238,0 m, pro odkanalizování samostatného povodí – tzv. lokality Babylon.

Délky navržených stok splaškové kanalizace v místní části Hrbov  :

Stoka A -    KAM 200, délka       6,9 m

KAM 250, délka 1298,2 m

KAM 300, délka   779,5 m

Stoka A-1 - KAM 250, délka   148,0 m

Stoka A-2 - KAM 250, délka   134,5 m

Stoka A-3 - KAM 250, délka     39,8 m

Stoka A-4 - KAM 250, délka     55,1 m

Stoka A-5 - KAM 250, délka     21,2 m

Stoka A-6 - KAM 250, délka   172,0 m

Celkem                                   2.655,2 m

V intravilánu místní části Hrbov, včetně úseku v extravilánu po napojení páteřní stoky splaškové kanalizace obce Lavičky je navržena dimenze kameninových trub DN 250. Zbývající úsek po čerpací stanici odpadních vod ČSOV Průmyslová zóna je navržena dimenze kameninových trub DN 300.

SO 02  Odbočení kanalizačních přípojek

Návrh odbočení přípojek splaškové kanalizace k jednotlivým objektům byl proveden v rámci samostatného stavebního objektu SO 02.

Jako trubní materiál pro 38 ks odbočení kanalizačních přípojek v místní části Svařenov a 53 ks v místní části Hrbov jsou navrženy trouby KT DN 150, třída 34, FN 34 kN/m celkové délky  665,0 m.

Zákres odbočení kanalizačních přípojek je proveden na základě konzultací s jednotlivými vlastníky napojovaných objektů. Na ně bude navazovat potrubí úseku domovní části přípojek splaškové kanalizace, jejíž návrh bude vypracován v rámci samostatných dílčích PD.

V rámci samostatných projektových dokumentací pro dopojení jednotlivých kanalizačních přípojek bude součástí návrh přesného umístění kontrolních plastových šachet Ø 315 mm.

SO 03 ČSOV Svařenov

Jelikož intravilán místních částí Hrbov a Svařenov netvoří z hlediska odkanalizování jedno společné povodí  bylo nutné v nejnižším místě spotřebiště Svařenov navrhnout čerpací stanici odpadních vod ČSOV Svařenov. Z ní bude odpadní voda z uvedené místní části přečerpávána do navržené splaškové kanalizace v místní části Hrbov a bude společně gravitačně odtékat do navržené ČSOV Průmyslová zóna. Z ní bude odpadní voda čerpána do jednotné veřejné městské kanalizace ve Velkém Meziříčí.

Výpočet množství splaškových vod pro obec Svařenov :

Počet EO (včetně výhledu) : 120

Potřeba vody : 150 l/os/den

Průměrný denní průtok Qd : 18.000 l/den = 0,21 l/s

Součinitel denní nerovnoměrnosti : 1,5

Maximální denní průtok Qdmax : 0,21 l/s * 1,5 = 0,31 l/s

Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti : 5,6

Množství hodinový průtok  5,6 x 0,31 l/s =  1,75  l/s

Pro čerpání byla zvolena technologie se separací tuhých látek z důvodů snížení provozních nákladů, zvýšení spolehlivosti a životnosti čerpadel a provozu bez zápachu. Předpokládá se, že dodavatelem jak stavební části, tak technologické a elektročásti bude výrobce čerpacích stanic odpadních vod se separací tuhých látek.

Vzhledem k délce výtlačného řadu 578 m a čerpanému dennímu množství odpadních vod 19,5 m3 a z toho vyplývající délce zdržení v potrubí, není nutné navrhovat opatření proti zahnívání odpadní vody.

Pro příjezd obsluhy a údržby k ČSOV Svařenov bude sloužit přilehlá krajská komunikace III/0027. Pro čerpací stanici odpadních vod bude také zřízena vodovodní přípojka a to v rámci SO 05. Vodovodní přípojka je navržena z potrubí PE 32/3,0 mm SDR 11 PN 16 délky 62,6 m a to v rámci samostatného stavebního objektu SO 03-6. Vodoměrná sestava bude instalována  v podzemním objektu ČSOV Svařenov.

Pro případ výpadku el. energie a prodlevy napojení čerpací stanice na záložní zdroj, je v rámci stavebního objektu SO 03-3 navržena na páteřní gravitační stoce před čerpací stanicí akumulační jímka s celkovým aktivním akumulačním objemem pro 8 hodin zdržení průměrného denního přítoku t.j. 6,5 m3.  Jedná se o prefabrikovanou kruhovou nádrž DN 2500. Na základě požadavku budoucího provozovatele je páteřní stoka předmětného povodí splaškové kanalizace opatřena bezpečnostním přelivem s přepojením do přilehlé stávající stoky jednotné kanalizace.

Objekt ČS  nebude oplocen.

SO 04	Přeložka vodovodu

V rámci stavebního objektu SO 03 je navržena přeložka vodovodního potrubí z důvodu stísněných poměrů v daném úseku. Přeložka je navržena v těsném souběhu s navrhovanou splaškovou kanalizací.

Přeložka vodovodu  110/10,0 PE 100 RC SDR 11 – 27,4 m

Na nové potrubí bude přepojena stávající vodovodní přípojka pro objekt RD č.p. 22.

SO 05  Vodovodní přípojka pro ČSOV Svařenov

Jedná se o výstavbu vodovodní přípojky pro napojení objektu čerpací stanice odpadních vod Svařenov. Voda bude v čerpací stanici využívána pro čištění technologických zařízení, čerpadel apod.. Jako trubní materiál bude použito PE 100 SDR 11  32/3,0 mm délky 169,1 m.

Vodovodní přípojka bude napojena na konec stávajícího rozvodného řadu  veřejného vodovodu.

SO 06	El. přípojka NN pro ČSOV Svařenov

Nápojné místo na distribuční rozvod el. energie pro objekt čerpací stanice odpadních vod a byl určen ve smluvních podmínkách distributora. Kopie uvedené smlouvy je součástí přílohy E. Dokladová část.

Objekt čerpací stanice bude připojen z nové přípojkové skřín. Do skříně budou instalovány pojistky dle připojovacích podmínek provozovatele DS (nožové pojistky 32A). Napájení nové skříně povede ze stávajícího rozvodu NN vedoucího z trafostanice v majetku firmy EG.D.

Z nové přípojkové skříně z pojistek 3x32A bude veden zemní kabel 1-CYKY 4x10 (170m) do elektroměrového rozvaděče RE. Kabelová trasa bude vedena v komunikaci v souběhu s výtlakem kanalizace. Rozvaděč RE v provedení EP112+100 bude osazen ve společném zděném pilíři z vápeno-pískových cihel společně s rozvaděči technologie a ASŘ.

V RE bude osazen trojfázový elektroměr s hlavním jističem 3x25A. Z rozvaděče RE bude připojen kabelem CYKY 4x10 technologický rozvaděč RM.

SO 07  Výtlačný řad z ČSOV Svařenov

Z čerpací stanice odpadních vod je navrženo výtlačné potrubí zaústěné do gravitační stoky A splaškové kanalizace v místní části Hrbov. Vzhledem k tomu, že je sklon potrubí pouze vzestupný nebudou na něm zřízeny šachty pro odvzdušnění a odkalení. Vzhledem k délce 578,0 m navrhovaného potrubí 110/ 10,0 mm  PE100 SDR11, PN16  bude na něm zřízena pouze jedna čistící šachta.

SO 08	ČSOV  Průmyslová zóna

Jedná se o podzemní objekt bez oplocení. Jelikož se bude jednat o kompletní dodávku  výrobce čerpacích stanic se separací tuhých látek, je součástí SO 08 také technologické vystrojení, včetně elektročásti.

Co se týče návrhových parametrů čerpací stanice, tak je počítáno s následujícím počtem EO (ekvivalentních obyvatel)  :

místní část Hrbov  150

místní část Svařenov 120

budoucí průmyslová zóna v k.ú. Lavičky 100

obec Lavičky 580

výhled do 2037  - nárůst počtu obyvatel  – 250

Celkem               1.200 EO

Specifická spotřeba vody je uvažována 150 l/osoba .den.

Jelikož se jedná o více malých spotřebišť, při návrhu součinitele je  počítáno s vyšší hodnotou než je pro součtový počet obyvatel  1200 EO

Q24 = 1200 x 150 : 86400= 2,08 l/s

Qm = 2,08 x1,5 = 3,13 l/s

Qh = 3,13 x 2,0 = 6,25 l/s

Vzhledem k délce výtlačného řadu 1544 m a předpokládanému čerpanému dennímu množství odpadní vody 180,0 m3,  bude docházet ke zdržení odpadní vody v potrubí  pouze cca 1,6 hodiny.  Nepředpokládá se tudíž nutnost návrhu opatření proti zahnívání odpadní vody v potrubí výtlaku.

Výtlačný řad z ČSOV PZ je navržen v rámci samostatného stavebního objektu SO 09.

Pro případ výpadku el. energie a prodlevy napojení čerpací stanice na záložní zdroj, je navržena na páteřní stoce před čerpací stanicí akumulační nádrž s aktivním akumulačním objemem nejméně pro 8 hodin zdržení průměrného denního přítoku t.j. 60 m3 . Je uvažováno jak s aktivním objemem akumulační šachty 57 m3, tak s akumulací v potrubí přítoku  10 m3.

Akumulační nádrž bude navržena v rámci samostatného stavebního objektu SO 08-3. Nádrž bude opatřena dle požadavku budoucího provozovatele bezpečnostním přepadem  se zaústěním do přilehlé vodní nádrže.

Pro čerpací stanici odpadních vod bude také zřízena vodovodní přípojka a to v rámci samostatného stavebního objektu SO 09.

Pro příjezd obsluhy a údržby k ČSOV Průmyslová zóna včetně těžké techniky se sacím zařízením,  je navržena příjezdná komunikace v rámci samostatného stavebního objektu SO 08-5 a to od místa stávajícího sjezdu z krajské komunikace II/602  po podzemní objekt čerpací stanice odpadních vod na pozemku p.č. 2567 k.ú. Lavičky (druh pozemku-ostatní plocha, způsob využití -ostatní komunikace). Délka komunikace bude 241 m, šířka 3,30 m.

SO 09  Vodovodní přípojka pro ČSOV průmyslová zóna

Jedná se o výstavbu vodovodní přípojky pro napojení objektu čerpací stanice odpadních vod průmyslová zóna. Voda bude v čerpací stanici využívána pro čištění technologických zařízení, čerpadel apod.. Jako trubní materiál bude použito PE 100 SDR 11  32/3,0 mm délky 14,2 m.

SO 10	El. přípojka NN pro ČSOV Průmyslová zóna

Objekt čerpací stanice bude připojen z nového rozpojovacího distribučního rozvaděče budovaného na popzemku č. 2537. Do rozvaděče budou instalovány pojistky dle připojovacích podmínek provozovatele DS (nožové pojistky 40A). Napájení nového rozvaděče povede z nového rozvodu NN vedoucího z trafostanice TS 706136 Jestřabec  v majetku firmy E.ON.

Ze nového přípojkového rozvaděče z pojistek 3x40A bude veden zemní kabel 1-CYKY 4x10 (10m) do elektroměrového rozvaděče RE. Kabelová trasa bude vedena ve volném terénu. Rozvaděč RE v provedení EP112+100 bude osazen ve společném zděném pilíři z vápeno-pískových cihel společně s rozvaděči technologie a ASŘ.

V RE bude osazen trojfázový elektroměr s hlavním jističem 3x32A. Z rozvaděče RE bude připojen kabelem CYKY 4x10 technologický rozvaděč RM.

SO 11  Výtlačný řad z ČSOV Průmyslová zóna

Je navržen z potrubí  125/ 11,4 mm ,PE100 RC SDR11, PN16,  celkové délky 
1.544 m. Na výtlačném řadu budou navrženy v charakteristických místech šachty pro odkalení a odvzdušnění potrubí.  Tam, kde jejich vzájemná vzdálenost je větší než 300 m, jsou doplněny o tzv. čistící šachty. Tyto objekty jsou navrženy převážně na veřejných pozemcích přístupných jak z místních komunikací, tak komunikace II. třídy. Výtlačný řad bude zaústěn do kanalizační šachty stávající stoky jednotné veřejné kanalizace ve Velkém Meziříčí.

PS 01  Přenos dat

Na základě požadavku investora a budoucího provozovatele je provozní soubor rozdělen na DPS 01-1 Přenos dat  ČSOV Svařenov a  DPS 01-2 Přenos dat ČSOV Průmyslová zóna.

Kompaktní telemetrická stanice LP-450 obecně slouží pro dálkový monitoring a řízení vodárenských a kanalizačních objektů. Základní výbavu telemetrické stanice tvoří 16-ti bitový mikroprocesorový modul se vstupními a výstupními obvody, hodinami reálného času, pamětí FLASH pro aplikační programové vybavení a konfigurační data a pamětí SRAM pro telemetrická data. Komunikace s nadřazeným systémem probíhá prostřednictvím integrovaného GSM modemu (GPRS, SMS, CSD). Použitý protokol DNP3 zajišťuje přenos dat s časovými značkami. Konfigurace včetně programu se přenáší jako zkompilovaný binární soubor protokolem Modbus. Algoritmus řízení technologie, výpočty a logické operace se programují pomocí tzv. Ladder diagramu (dle IEC 61131-3) nebo v jazyce Basic. Programování se provádí mimo stanici, bez narušení jejího chodu. V závislosti na konfiguraci stanice se nahrání programu do stanice provádí lokálně, nebo vzdáleně.

Použitá telemetrická stanice je plně kompatibilní se stávajícím systémem provozovatele.

h)  Základní bilance stavby

Stavba jako taková nevyžaduje spotřebu médií a hmot a ani nebude docházet k produkci odpadů a emisí. Samotná stavba nevyžaduje řešení hospodaření s dešťovou vodou.

i)  Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná doba výstavby : 2023 - 2024

Členění na etapy se nepředpokládá.

j)  Orientační náklady stavby

Neuvedeno.

###### B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky pro výstavbu. Veškeré stavební prvky jsou zpracovány s ohledem na bezpečnost při jejím používání.

###### B.2.3	Základní charakteristika objektů

Stavba se skládá z několika stavební objektů, která jsou popsány v bodě B.2.1 g.

###### B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technická a technologická zařízení jsou popsána výše – viz. základní charakteristika objektů.

###### B.2.5	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva spadá stavba do kategorie 0 – stavby vodního díla (kromě zásobníků požární vody), pozemních komunikací, zpevněných ploch apod..

Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku

Po dobu výstavby musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek HZS pro zásah v přilehlé zástavbě. Minimální šířka příjezdné komunikace bude větší jak 3,0 m.

###### B.2.6	Hygienické požadavky na stavby

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

###### B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  Protipovodňová opatření

Předmětná lokalita se nachází mimo povodňové území.

b)  Ochrana před ostatními účinky (poddolování apod.)

Předmětná lokalita se nachází mimo poddolované území apod..

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)  Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení a souběhy se sítěmi

Výtlačné potrubí z ČSOV Průmyslová zóna bude zaústěno do stávající jednotné kanalizace v ul. Fr. Stránecké ve Velkém Meziříčí.

El. přípojka pro ČSOV Svařenov bude napojena na stávající rozvod NN ze sloupu před objektem č.p. 17.

El. přípojka pro ČSOV Průmyslová zóna bude napojena z nového rozpojovacího distribučního rozvaděče v blízkosti ČSOV.

Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi :

V trase dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

- telefonní kabely – křížení

- stávající kanalizační potrubí včetně přípojek – křížení

- vodovodní potrubí včetně přípojek - křížení

- plynovod VTL - křížení

- plynovod STL včetně přípojek – křížení

- el. kabely NN – křížení

- el. kabely VN – křížení

- el. kabely VO – souběh

- sítě Nej TV – křížení

- sítě Content – křížení

- sítě itself – křížení

- optické kabely ve správě Kraje Vysočina - křížení

- nadzemní telefonní vedení - křížení

- nadzemní vedení NN - křížení

- nadzemní vedení VN – křížení

- vodoteč - křížení

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající jednotná kanalizace v místě napojení v ul. Fr. Stránecké ve Velkém Meziříčí je z kameninového potrubí DN 300.

B.4	Dopravní řešení

a)  Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  Stavba nevyžaduje bezbariérová opatření.

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pro příjezd obsluhy a údržby k ČSOV Svařenov bude sloužit přilehlá krajská komunikace III/0027.

Pro příjezd obsluhy a údržby k ČSOV Průmyslová zóna včetně těžké techniky se sacím zařízením,  je navržena příjezdná komunikace a to od místa stávajícího sjezdu z krajské komunikace II/602  po podzemní objekt čerpací stanice odpadních vod.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů. Zatravněné plochy budou ohumusovány a osety travou.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

b)  Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin apod.

V předmětné lokalitě se nenachází žádné krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu např. památné stromy, chráněné rostliny, rozsáhlá chráněná území apod..

Stavbou dojde 3x k dotčení krajinného prvku a to vodotečí na pozemcích :

-	k.ú. Hrbov u Velkého Meziříčí p.č. 1653/3 (bezejmenný pravobřežní přítok Lavičského p. IDVT 10206892 )

-	  k.ú. Lavičky  p.č. 2054/1  (Lavičský potok  IDVT 10202889)

-	k.ú   Velké Meziříčí 5889/1 (bezejmenný levobřežní  přítok Lavičského p. IDVT 10207845)

Jedná se o křížení gravitačních stok splaškové kanalizace s korytem :

-	IDVT 10206892  a to podchodem pode dnem s uložením kanalizačního potrubí do chráničky

-	Lavičským potokem IDVT 10202889 a to podchodem pode dnem s uložením kanalizačního potrubí do chráničky

Dále se jedná o křížení potrubí výtlačného řadu z ČSOV Průmyslová zóna s korytem IDVT 10207845 a to podchodem pode dnem s uložením potrubí výtlaku do chráničky

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, jeli podkladem

Není podkladem.

e)  Požadavek na zákon o integrované prevenci

Stavba nespadá pod zákon o integrované prevenci.

f)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, ostatní ochranná pásma

Navrhovaná ochranná pásma :

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace

- Průměr potrubí do 500 mm - pásmo 1,5 m

- průměr potrubí větší než 500 mm - pásmo 2,5 m

- průměr potrubí 200 mm uloženého ve větší hloubce než 2,5 m - pásmo 3,5 m

- ochranné pásmo ČOV – 100 m (50 m zakrytá ČOV)

Stávající ochranná pásma :

Ochranné pásmo plynovodu

- Nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území obce - pásmo 1 m

- ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu, ostatních přípojek aj. - pásmo 4 m

- technologické stavby - pásmo 4 m od svého půdorysu

Ochranná pásma vysokého napětí (VN)

Nadzemní vedení

- U napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně,

pro vodiče bez izolace - pásmo 7 m;

pro vodiče s izolací základní - pásmo 2 m;

pro závěsná kabelová vedení - pásmo 1 m;

- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně,

pro vodiče bez izolace - pásmo 12 m;

pro vodiče s izolací základní - pásmo 5 m;

- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - pásmo 15 m,

- u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - pásmo 20 m,

- u napětí nad 400 kV - pásmo 30 m,

- u závěsného kabelového vedení 110 kV - pásmo 2 m,

- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence - pásmo 1 m.

Podzemní vedení

- Vedení do napětí 110 kV včetně - pásmo 1 m,

- vedení s napětím nad 110 kV - pásmo 3 m.

Elektrická stanice

- Venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším než 52 kV - pásmo 20 m,

- stožárové stanice a věžové stanice od 1 kV do 52 kV - pásmo 7 m,

- kompaktní a zděné elektrické stanice od 1 kV do 52 kV - pásmo 2 m,

- vestavěné elektrické stanice od obestavění - pásmo 1 m.

Ochranná pásma elektronických komunikací

- telekomunikační vedení – 1,5 m

Ochranné pásmo lesa

- Ochranné pásmo lesa – 50 m

B.7	Ochrana obyvatelstva

Při stavbě, zejména při provádění hlubších výkopů je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní normy, směrnice a předpisy a dbát požadavků bezpečnostního technika.

Pro bezpečnost občanů v předmětné zastavěné části intravilánu bude třeba důsledně ohrazovat výkopy a vybudovat potřebné přechody. Výkopy pak označit světelnou signalizací. Při práci bude nutno na komunikacích omezit automobilovou dopravu v důsledku pracovního procesu.

Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Při snížení průjezdnosti po komunikaci osadit patřičné dopravní značky.

Stavba nebude prováděna v nočních hodinách.

B.8	Zásady organizace výstavby

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro výstavbu, zejména proplach potrubí, se předpokládá nutnost potřeby vody. Tato bude řešena dovozem (v případě malého množství), případně napojením na veřejný vodovod.

Pro získání el. energie se předpokládá především použití agregátu.

b)  Odvodnění staveniště

V případě hloubení výkopů pod úrovní hladiny podzemních vod, bude na dno výkopu položeno drenážní potrubí obsypané štěrkem, které bude svedeno do nejnižšího místa. Odtud bude voda čerpána a následně vsakována na pozemcích dotčených stavbou. V případě blízkosti vodního toku bude voda přečerpávána do toku.

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající komunikace.

Napojení staveniště na zdroj vody bude v případě potřeby z rozvodného řadu stávajícího vodovodu. Napojení zařízení staveniště na stávající rozvod el. NN bude v případě potřeby proveden provizorní přípojkou. V trase se předpokládá pro získání el. energie použití agregátu.

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k výraznému omezení provozu na přilehlých komunikacích. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Vliv hluku se předpokládá z užití stavební techniky, případně související dopravy.  Bude pouze dočasný a soustředěný do místa aktuálně pobíhající výstavby. Dodavatel stavebních prací zajistí, aby stroje a mechanismy byly v dobrém technickém stavu,  jejich hlučnost  nepřesahovala hodnoty stanovené v technickém osvědčení a byl omezen jejich chod naprázdno. V místech, kde by s ohledem na vzdálenost zástavby od zdroje hluku nebylo možné zajistit jinou ochranu před hlukem, bude použita pasivní ochrana s použitím přenosných protihlukových zástěn. Stavební práce budou časově omezeny na denní dobu, a to 7-18 hod. v pracovní dny a 8-15 hod. v sobotu a neděli. Vliv hluku bude tedy  minimalizován organizačními a technickými opatřeními uvedenými v předložené projektové dokumentaci.

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Veškerá případná ochranná a bezpečnostní pásma budou respektována při vlastním situování a vytýčení stavby. Při souběhu a křížení inženýrských sítí je nutné zemní práce provádět ručně. Podzemní a nadzemní vedení jsou zakreslena v situaci. Při provádění prací budou dodržovány podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytýčení inženýrských sítí v místech, kde bude stavba umístěna. Bude-li skutečná poloha inženýrských sítí kolidovat se stavbou, je nutné, po projednání a případné změně umístění stavby, dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci inženýrských síti.

Stavba je situována v souladu s bezpečnostními standardy, je navržena v souladu se schváleným územním plánem a nepředstavuje významnější bezpečnostní riziko pro obyvatelstvo.

f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Rozsah dočasných záborů je dán trasou liniové sítě a bude předem domluven s vlastníkem (případně nájemcem) dotčeného pozemku.

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Po dobu výstavby nebude možné zajistit bezbariérový přístup ke všem okolním nemovitostem. Přístup k jednotlivým nemovitostem bude proveden dle možností stavby, např. lávky apod.

h)  Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě

Během realizace stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastová fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Při provádění se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepicích pásek, zbytků potrubí apod. V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba stavbu provádět za největší opatrnosti a za přísného dodržování norem a nařízení. Musí být použito vhodné mechanizace v řádném technickém stavu a s použitím ekologických pohonných hmot a mazadel.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma.

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání terénních nerovností stávajících pozemků. Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů.

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.)

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Způsob likvidace | Odhad množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | recyklace | 0,5 tun |
| 15 01 02 | Plastové obaly | recyklace | 0,5 tun |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | recyklace | 1,0 tun |
| 17 01 01 | Beton | recyklace | 10, tun |
| 17 02 01 | Dřevo | recyklace | 0 |
| 17 02 02 | Sklo | recyklace | 0 |
| 17 02 03 | Plasty | recyklace | 0 |
| 17 03 02 | Asfalt | uložení na recyklační skládku | 450 tun |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené | uložení na skládku | 3500 tun |
| 17 09 04 | Kanalizační trouby a šachty | uložení na recyklační skládku | 0 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | uložení na skládku | 0 |
| 38.32.22.0001 | Druhotné suroviny ze železných kovů (vč. oceli a litiny) | odvoz do sběrných surovin | 0 |

i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Na staveništi se nebudou vytvářet trvalé deponie. Ornice a podorničí sejmuté v manipulačním pruhu, budou uloženy na jeho okraji a po ukončení zásypu potrubí bude ornice opětovně rozprostřena. Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje v úsecích se stísněnými poměry. Při trasování v zatravněných plochách (v případě dostatku místa) bude zemina ukládána v manipulačním pruhu a pak následně použita pro zásyp.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Zařízení staveniště nesmí být situováno v bezprostřední blízkosti vodního toku, aby nedocházelo ke smyvu zeminy do vodního toku.

V případě provádění zemních prací v blízkosti vzrostlé zeleně je nutné dodržet :

- Výkopy budou vedeny min. 3 m. od paty kmene stromu.

- Pokud nelze vzdálenost 3 m dodržet, budou výkopové práce prováděny ručně a kořeny o průměru nad 5 cm musí zůstat zachovány.

- Poškozené kořeny je nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu zatřít stromovým balzámem nebo fermežovou barvou.

- Případné padající větve budou podepřeny tak, aby byla zajištěna průjezdná výška mechanizmů.

- V blízkosti stromů nesmí být skladována žádná zemina ani jiný materiál.

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.

Maximální povolená rychlost v prostoru staveniště bude 5 km/h.

l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevyžaduje.

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření

V případě snížení průjezdnosti po komunikaci, bude nutné osadit příslušné dopravní značky. Jedná se zejména o příčné uzávěry s jednostrannými směrovacími deskami, práce na silnici, zúžená vozovka atd..

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu apod.

Stavba bude realizována za omezeného dopravního provozu v předmětné lokalitě. V případě potřeby budou na komunikacích osazeny přenosné dopravní značky.

Případné objízdné trasy budou řešeny dodavatelem stavby před zahájením stavebních prací.

o)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby a členění na dílčí termíny bude dáno především organizací práce realizační společnosti provádějící předmětnou stavbu. Z hlediska zpracovatele projektové dokumentace není žádný požadavek na etapovitost.

Orientační plán kontroly a zkoušek :

- Vytýčení trasy – kontrola souladu s dokumentací stavby

- Vytýčení ostatních inženýrských sítí

- Dopravní značení – osazení přechodného DZ

- Zemní práce – provedení výkopů, pažení apod.

- Uložení potrubí – provedení podsypu, obsypu

- Zásyp potrubí – zhutnění zemin, kontrola křížení s ostatními sítěmi

- Revizní šachty – kontrola osazení, spojů, svislosti

- Vodotěsnost – zkouška těsnosti potrubí a šachet

- Čištění kanalizace

- Kamerové zkoušky

- Provedení zapravení povrchů nad výkopy

- Geodetické zaměření

- Dokumentace skutečného provedení stavby

Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě schválené projektové dokumentace a podle § 133 zák. č.183/2006 Sb.

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Výstavbou splaškové kanalizace bude vytvořen oddílný systém odkanalizování místních částí Velkého Meziříčí – Hrbova a Svařenove, včetně obce Lavičky a části budoucí průmyslové zóny. Stávající stoky jednotné kanalizace v místní části Hrbov a Svařenov  budou dále sloužit ale  pouze k odvádění vod dešťových.

Odpadní vody budou likvidovány na centrální městské ČOV Velké Meziříčí.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, leden 2022

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU

| KATASTR | P.Č. | LV | MAJITEL POZEMKU | DRUH POZEMKU | OCHRANA NEMOVITOSTI | BPEJ | ozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svařenov [647977] | 695/8 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | orná půda | zemědělský půdní fond | 73211 73201 76411 | 695_8 |
| Svařenov [647977] | 950 | 165 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - | 950 |
| Svařenov [647977] | 943/1 | 165 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - | 943_1 |
| Svařenov [647977] | 944/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 944_1 |
| Svařenov [647977] | 939/3 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 939_3 |
| Svařenov [647977] | 952/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 952_1 |
| Svařenov [647977] | 493 | 48 | Kotačka Vojtěch, Svařenov 32, 59401 Velké Meziříčí | trvalý travní porost | zemědělský půdní fond | 73211 76411 | 493 |
| Svařenov [647977] | st. 40 | 61 | Čižmariková Milada, Svařenov 17, 59401 Velké Meziříčí | zastavěná plocha a nádvoří | - | - | 40 |
| Svařenov [647977] | 464/1 | 61 | Čižmariková Milada, Svařenov 17, 59401 Velké Meziříčí | zahrada | zemědělský půdní fond | 73211 | 464_1 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 69/8 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 69_8 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 69/2 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 69_2 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 69/9 | 138 | Sedláček Josef, Hrbov 40, 59401 Velké Meziříčí Sedláček Vladimír, Hrbov 14, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 69_9 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 168/6 | 138 | Sedláček Josef, Hrbov 40, 59401 Velké Meziříčí Sedláček Vladimír, Hrbov 14, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 168_6 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1793/7 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 1793_7 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1796/15 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 1796_15 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1796/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 1796_1 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 10/1 | 217 | Kaštanová Terezie, Hrbov 28, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 10_1 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1799/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 1799_1 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 10/2 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 10_2 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1565/3 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 1565_3 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1565/7 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 1565_7 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1803 | 163 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - | 1803 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1569/18 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | trvalý travní porost | zemědělský půdní fond | 76411 76811 73214 73715 | 1569_18 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1653/33 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | trvalý travní porost | zemědělský půdní fond | 75051 73715 76411 | 1653_33 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1653/36 | 125 | SJM Jaseňák Josef a Jaseňáková Jindřiška, č. p. 128, 59401 Dolní Heřmanice | trvalý travní porost | zemědělský půdní fond | 76411 75051 | 1653_36 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1653/34 | 31 | Holíková Dagmar, Hrbov 13, 59401 Velké Meziříčí Krejčí Pavel Ing., Sídliště Osvobození 634/18, Dědice, 68201 Vyškov | trvalý travní porost | zemědělský půdní fond | 76411 76401 | 1653_34 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1653/3 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | vodní plocha | - | - | 1653_3 |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1808/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 1808_1 |
| Lavičky [679232] | 2054/1 | 1 | Obec Lavičky, č. p. 90, 59401 Lavičky | vodní plocha | - | . | 2054_1 |
| Lavičky [679232] | 2055/1 | 1 | Obec Lavičky, č. p. 90, 59401 Lavičky | trvalý travní porost | zemědělský půdní fond | 76401 | 2055_1 |
| Lavičky [679232] | 2554 | 234 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - | 2554 |
| Lavičky [679232] | 2052 | 71 | Havelka Jan, č. p. 144, 59401 Lavičky | trvalý travní porost | zemědělský půdní fond | 73201 76811 | 2052 |
| Lavičky [679232] | 2556 | 285 | Rybářová Irena Ing., Suzova 356/6, Medlánky, 62100 Brno | trvalý travní porost | zemědělský půdní fond | 76811 | 2556 |
| Lavičky [679232] | 2557 | 251 | DS AGROS, a.s., č. p. 25, 59444 Netín | trvalý travní porost | zemědělský půdní fond | 76811 | 2557 |
| Lavičky [679232] | 2537 | 283 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | trvalý travní porost | zemědělský půdní fond | 73201 76811 | 2537 |
| Lavičky [679232] | 2567 | 1 | Obec Lavičky, č. p. 90, 59401 Lavičky | ostatní plocha | - | - | 2567 |
| Lavičky [679232] | 2565 | 234 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - | 2565 |
| Lavičky [679232] | 2566 | 1 | Obec Lavičky, č. p. 90, 59401 Lavičky | ostatní plocha | - | - | 2566 |
| Lavičky [679232] | 2568 | 1 | Obec Lavičky, č. p. 90, 59401 Lavičky | ostatní plocha | - | - | 2568 |
| Lavičky [679232] | 2528 | 1 | Obec Lavičky, č. p. 90, 59401 Lavičky | vodní plocha | - | - | 2528 |
| Lavičky [679232] | 2527 | 237 | Bradáč Petr, Rozkoš 91/5, 59401 Velké Meziříčí | orná půda | zemědělský půdní fond | 72911 76811 | 2527 |
| Lavičky [679232] | 2526 | 56 | Běhůnek Jaromír, č. p. 77, 59401 Lavičky | orná půda | zemědělský půdní fond | 72911 | 2526 |
| Lavičky [679232] | 2525 | 93 | Střecha Libor, č. p. 107, 59401 Lavičky | orná půda | zemědělský půdní fond | 72911 | 2525 |
| Lavičky [679232] | 2524 | 296 | SJM Střecha Libor a Střechová Soňa, č. p. 107, 59401 Lavičky | orná půda | zemědělský půdní fond | 72911 | 2524 |
| Lavičky [679232] | 2523 | 1 | Obec Lavičky, č. p. 90, 59401 Lavičky | orná půda | zemědělský půdní fond | 72911 | 2523 |
| Lavičky [679232] | 2522 | 314 | VEZEKO s.r.o., Jihlavská 229, 59401 Velké Meziříčí | orná půda | zemědělský půdní fond | 72911 | 2522 |
| Lavičky [679232] | 2529/2 | 1 | Obec Lavičky, č. p. 90, 59401 Lavičky | orná půda | zemědělský půdní fond | 75011 | 2529_2 |
| Lavičky [679232] | 2056/2 | 330 | VM Industry Park s.r.o., Brněnská 119/8, Nouzka, 68201 Vyškov | trvalý travní porost | zemědělský půdní fond | 76401 73211 | 2056_2 |
| Velké Meziříčí [779091] | 4140/2 | 4219 | VEZEKO s.r.o., Jihlavská 229, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 4140_2 |
| Velké Meziříčí [779091] | 6418 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 6418 |
| Velké Meziříčí [779091] | 4130/1 | 3887 | AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o., Františky Stránecké 1330/2, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 4130_1 |
| Velké Meziříčí [779091] | 4140/5 | 3887 | AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o., Františky Stránecké 1330/2, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 4140_5 |
| Velké Meziříčí [779091] | 5889/3 | 3887 | AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o., Františky Stránecké 1330/2, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 5889_3 |
| Velké Meziříčí [779091] | 5889/1 | 3887 | AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o., Františky Stránecké 1330/2, 59401 Velké Meziříčí | vodní plocha | - | - | 5889_1 |
| Velké Meziříčí [779091] | 4140/14 | 6513 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - | 4140_14 |
| Velké Meziříčí [779091] | 5627/1 | 6513 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava | ostatní plocha | pam. zóna - budova, pozemek v pam. zóně | - | 5627_1 |
| Velké Meziříčí [779091] | 2835/12 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 2835_12 |
| Velké Meziříčí [779091] | 2835/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ostatní plocha | - | - | 2835_1 |
| Velké Meziříčí [779091] | 4130/3 | 6513 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - | 4130_3 |

POZEMEK DOTČENÝ OCHRANNÝM PÁSMEM

| KATASTR | P.Č. | LV | MAJITEL POZEMKU | DRUH POZEMKU | OCHRANA NEMOVITOSTI | BPEJ | ozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrbov u Velkého Meziříčí [647969] | 1653/35 | 138 | Sedláček Josef, Hrbov 40, 59401 Velké Meziříčí Sedláček Vladimír, Hrbov 14, 59401 Velké Meziříčí | trvalý travní porost | zemědělský půdní fond | 76401 76411 | 1653_35 |