Olší nad Oslavou

novostavba splaškové kanalizace

a napojení na ČOV Velké Meziříčí

Dokumentace pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DATUM :   10/2019

ČÍSLO ZAKÁZKY :  2510

VYPRACOVAL :

B.1	Popis území stavby

a)  Charakteristika území

Jedná se o návrh gravitačních stok splaškové kanalizace v intravilánu místní části Olší nad Oslavou. Čerpací stanice odpadních vod ČSOV Olší nad Oslavou je navržena ve stávajícím areálu obecní kořenové čistírny odpadních vod. Výtlačný řad je trasován v zastavěném území v souběhu s gravitačními stokami. V extravilánu mezi místními částmi Olší nad Oslavou a Mostiště, pak je trasován jak  po obecních pozemcích (převážně druh pozemku-ostatní plocha) a dále po soukromých polních a lučních pozemcích. V k.ú. Olší nad Oslavou podchází jak krajskou komunikaci III/35433, tak vodoteč - bezejmenný pravostranný přítok řeky Oslava. V k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí  podchází krajskou komunikaci III/35437 a v souběhu s výtlačným řadem z čerpací stanice odpadních vod z areálu Nemocnice sv. Zdislavy je trasován po lučních pozemcích k dalšímu křížení s komunikací III/35437. Od uvedeného křížení je již navržena gravitační stoka splaškové kanalizace , která podchází další krajskou komunikaci III/35433 a je trasována podél této komunikace po polních pozemcích s následným zaústěním do koncové stávající šachty splaškové kanalizace v místní části Mostiště.

U areálu ČOV Nemocnice sv. Zdislavy je na stávající kmenové stoce splaškové kanalizace navržena čerpací stanice odpadních vod a to před oplocením. Výtlačný řad je trasován po lučních pozemcích a také pozemkem plnící funkci lesa. Za ním je trasován v souběhu s výtlačným řadem z čerpací stanice odpadních vod Olší nad Oslavou.

b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Návrh stavby byl proveden v souladu s územní plánem města Velké Meziříčí a jeho místních částí a také v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina.

c)  Informace o vydaných rozhodnutích

Na uvedenou stavbu bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby , které vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje dne 12.3.2019 Č.j.  VÝST/124921/2018-kríb/12949/2019

Stavba nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využívání území.

d)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

e)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na předmětnou stavbu byl prováděn inženýrskogeologický průzkum pro určení zatřídění těžitelnosti zemin pro soupis prací.

f)  Ochrana území podle jiných právních předpisů

V předmětné lokalitě se nenachází žádná území s ochranou podle jiných právních předpisů.

g)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Předmětná stavba se nachází mimo povodňové území, poddolované území apod..

h)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry

Předmětná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Realizací stavby nedojde ke změně v odtokových poměrech v řešeném území. Stavba řeší odvádění pouze splaškových odpadních vod z jednotlivých nemovitostí.

i)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba neobsahuje asanační a demoliční činnosti. Bude provedeno kácení 60 ks náletových dřevin rostoucí mimo les do průměru kmene 0,20 m . Na dotčeném lesním pozemku p.č. 784/1 k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí dojde v koridoru pro trasování výtlačného řadu z ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy ke kácení stromů, které zajistí vlastník uvedeného pozemku - dle sepsané smlouvy o souhlasu se stavbou.

j)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF, LPF

Nároky na trvalý a dočasný zábor zemědělského půdního fondu nejsou. Stavbou dojde k dotčení pozemků , jež jsou součástí ZPF, ale stavební činnost bude na nich prováděna v max. délce 12 měsíců.

Stavba bude prováděna v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa a také budou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.

k)  Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě :

- Vodovod

- splašková kanalizace

- Rozvod el. NN

- Místní komunikace

Podzemní objekt čerpací stanice odpadních vod  (ČSOV Olší) bude umístěn ve stávajícím areálu obecní kořenové čistírny odpadních vod.  Objekt bude napojen na veřejný vodovod samostatnou vodovodní přípojkou. Na el. rozvod NN bude napojen samostatnou přípojkou.

Podzemní objekt čerpací stanice odpadních vod  (ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy)  bude umístěn vedle stávajícím areálu ČOV Nemocnice sv. Zdislavy .  Objekt bude napojen na veřejný vodovod samostatnou vodovodní přípojkou. Na el. rozvod NN bude napojen samostatnou přípojkou.

Jako příjezdová komunikace pro objekt čerpací stanice odpadních vod  (ČSOV Olší) bude využito stávající odbočení z místní komunikace do areálu ČOV.

Podzemní objekt čerpací stanice odpadních vod  (ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy)  bude umístěn vedle stávajícím areálu ČOV Nemocnice sv. Zdislavy a to v blízkosti jedné ze dvou krátkých příjezdových komunikací do areálu ČOV.

l)  Věcné a časové vazby, podmiňující a související investice

V současnosti nejsou známé podmiňující investice. Související stavbou je výstavba objektu hrubých strojně stíraných česlí s akumulační jímkou, která bude vybudována na páteřní stoce splaškové kanalizace z areálu Nemocnice sv. Zdislavy. Investorem těchto objektů bude Nemocnice sv. Zdislavy. Předpokládá se , že v úsecích souběhu s trasou rekonstrukce vodovodního přivaděče Prameniště Pavlov - Velké Meziříčí bude provedena výstavba jak kanalizačního potrubí tak rekonstruovaného vodovodního potrubí současně.  Ohledně odstranění objektů stávající kořenové čistírny Olší nad Oslavou a nebo o jejich částečném využití bude rozhodnuto samostatně.

m)  Seznam dotčených pozemků

Zpracováno tabelárně na konci zprávy.

n)  Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem

Ochranným pásmem navržené stavby nebudou dotčeny okolní pozemky.

o)  Meteorologické a klimatické údaje

Stavba se nachází v kraji Vysočina, která spadá do mírně teplé podnebné oblasti. Průměrné roční teploty zde dosahují 6-8 °C.

Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 500-800 mm.

B.2	Celkový popis stavby

###### B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu.

b)  Účel užívání stavby

Stavba stok splaškové kanalizace bude sloužit k odvádění odpadních vod a jejich následná likvidace bude prováděna na stávající centrální městské ČOV Nové Město na Moravě.

c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků

Stavba neobsahuje výjimky z technických požadavků na stavby.

e)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba neobsahuje.

g)  Navrhované parametry stavby

SO 01	Stoky splaškové kanalizace Olší nad Oslavou

Celková délka potrubí DN 250 je 2.487,4 m

SO 02	Odbočení kanalizačních přípojek

Celková délka potrubí DN 150  v počtu 112 ks odbočení je 894,1 m

SO 03	ČSOV Olší

Jedná se o podzemní objekt bez oplocení. Jelikož se bude jednat o kompletní dodávku

výrobce čerpacích stanic se separací tuhých látek, je součástí SO 03 také technologické vystrojení , včetně elektročásti.

Počet obyvatel v místní části Olší nad Oslavou je 272. Návrhové množství včetně výhledu je 300 EO . Specifická spotřeba vody je uvažována 150 l/osoba .den.

Q24 = 300x150= 45.000 l/den= 45 m3/den=  0,5 l/s

Qh = 0,52x 4,4= 2,3 l/s

Pro případ výpadku el. energie a prodlevy napojení čerpací stanice na záložní zdroj , je navržena na páteřní stoce před čerpací stanicí akumulační šachta s aktivním akumulačním objemem pro 6 hodin zdržení průměrného denního přítoku t.j. cca 11 m3.

SO 04  Vodovodní přípojka pro ČSOV Olší

Potrubí PE 100 SDR 11 PN 16   32/3,0 mm  délky 62,8 m s napojením na stávající     vodovodní řad. Vodoměrná sestava bude umístěna v objektu ČSOV

SO 05	El. přípojka NN pro ČSOV Olší

Způsob a místo napojení k distribuční soustavě je dán podmínkami v uzavřené Smlouvě o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12212241. Kopie uvedené smlouvy je součástí přílohy E. Dokladová část . Místem připojení zařízení k distribuční soustavě bude nová přípojková skříň umístěná na podpěrném bodě č. 53. k.ú. Olší nad Oslavou napájená venkovním vedením NN z trafostanice 22/0,4 kV TS:200606 Olší Nad Oslavou Obec.  Hlavní domovní vedení  - samostatně jištěný odvod zemním kabelem délky  60 m .  Měření bude umístěno v rozvaděči Žadatele umístěném na hranici pozemku trvale přístupném z vnější strany veřejného prostranství.

SO 06  Výtlačný řad z ČSOV Olší

Potrubí  110/10,0 mm  PE100 SDR11, PN16, celkové délky 2.743,1 m . Na výtlačném řadu budou navrženy objekty vzdušníkových šachet a čistících šachet. Tyto objekty jsou navrženy převážně na veřejných pozemcích přístupných jak z místních komunikací , tak komunikace III. třídy. V nejvyšším místě trasy je navržen podzemní objekt - armaturní šachta ,pro umístění odvzdušňovacího a zavzdušňovacího ventilu, včetně tvarovek a armatur pro proplach přilehlých úseků výtlačného řadu. Další vzdušníková šachta je navržena na sestupné části potrubí výtlačného řadu a to ve staničení km 1,860 . V nejnižším místě trasy pak v charakteristickém místě je navržena šachta ve funkci kalosvodu. Výtlačný řad je rozdělen na proplachovací úseky pomocí čistících šachet. Ty jsou navrženy v extravilánu v maximálních vzájemných vzdálenostech 250 m.

SO 07	ČSOV  Nemocnice sv. Zdislavy

Jedná se o podzemní objekt bez oplocení. Jelikož se bude jednat o kompletní dodávku

výrobce čerpacích stanic se separací tuhých látek, je součástí SO 07 také technolog.              vystrojení , včetně elektročásti. Vzhledem k charakteru spotřebiště bude nutné aby znečišťovatel Nemocnice sv. Zdislavy před čerpací stanici odpadních vod umístil podzemní objekt hrubých česlí (stačí ručně stírané) s bezpečnostním obtokem, aby v případě zachycení větších předmětů např. ručníky, prostěradla , nebyl přerušen přítok k čerpadlům. Menší předměty čerpací stanice vyčerpá do výtlaku. Další podmínkou napojení areálu Nemocnice sv. Zdislavy bude vybudování akumulační šachty aktivního objemu min. 10 m3 pro akumulace odpadních vod v případě výpadku el. energie.

Vzhledem k délce výtlačného řadu 695,7 m a čerpanému dennímu množství odpadní vody 30 m3,  bude docházet ke zdržení odpadní vody v potrubí  pouze cca 5 hodin.  Nepředpokládá se tudíž nutnost návrhu opatření proti zahnívání odpadní vody v potrubí výtlaku.

SO 08  Vodovodní přípojka pro ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy

Potrubí 32/3,0 mm  PE100 SDR11 PN16  délky 291,9 m s místem napojení ve stávající vodoměrné šachtě pro Nemocnici sv. Zdislavy . Z důvodu stísněných poměrů   stávající vodoměrné a redukční šachtě pro Nemocnici bude tato nahrazena šachtou novou potřebných parametrů. V navržené VŠ budou 2 fakturační vodoměry a 2 samostatné redukční ventily (samostatné odbočení pro vodoměrnou sestavu pro ČSOV a pro nemocnici). Pro areál Nemocnice je nutné zachovat stávající systém pro obtok a NZV.

Vzhledem k délce vodovodní přípojky pro ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy cca 315 m bude umístěna   další vodoměrná souprava v podzemním objektu čerpací stanice.

SO 09	El. přípojka NN pro ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy

Způsob a místo napojení k distribuční soustavě je dán podmínkami v uzavřené Smlouvě o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12205803. Kopie uvedené smlouvy je součástí přílohy E. Dokladová část . Místem připojení zařízení k distribuční soustavě je rozvaděč NN stávající trafostanice 22/0,4 kV ÚNZ 200489. Bude zřízena přípojka - samostatně jištěný odvod zemním kabelem délky  130 m ze stávající trafostanice.  Měření bude umístěno v rozvaděči Žadatele umístěném na hranici pozemku trvale přístupném z vnější strany veřejného prostranství.

SO 10  Výtlačný řad z ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy

Potrubí 110/ 10,0 mm  PE100 SDR11, PN16  celkové délky 695,7 m

Výtlačný řad je rozdělen na tři čistící úseky a to dvěmi čistícími šachtami . Jedna je navržena ve štěrkové ploše parkoviště a druhá před lesním pozemkem.

SO 11  Gravitační stoka Mostiště

Celková délka potrubí DN 250 je 956,5 m

SO 12  Přeložky potrubí

Jedná se o přeložky dílčích úseků vodovodních řadů a jednoho úseku stávající kanalizace. Přeložkami nebudou dotčeny další nové pozemky.

SO 12-1 přeložky vodovodního potrubí

PŘELOŽKA VODOVODU 1 - 90/8,2 PE 100 RC SDR 11 dl. 37,7 m

PŘELOŽKA VODOVODU 2 - 63/5,8 PE 100 RC SDR 11 dl. 42,5 m

PŘELOŽKA VODOVODU 3 - 90/8,2 PE 100 RC SDR 11 dl. 34,2 m

PŘELOŽKA VODOVODU 4 - 90/8,2 PE 100 RC SDR 11 dl. 39,0 m

SO 12-2 přeložka dešťové kanalizace

PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ŽELEZOBETON DN 800 dl. 42,1 m

PS 01   Přenos dat

Provozní soubor řeší  nasazení systému ASŘ na vodárenských objektech ČSOV Olší nad Oslavou a ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy.  V rámci stavby budou uvedené objekty čerpacích stanic odpadních vod vybaveny telemetrickými stanicemi pro monitoring technologie, zpracování měřených veličin a signálů a jejich následný přenos (vybraných veličin ) prostřednictvím komunikačního prostředku na nadřazený dispečerský systém.

h)  Základní bilance stavby

Stavba jako taková nevyžaduje spotřebu médií a hmot. V rámci provádění výstavby jednotlivých stavebních objektů, není řešeno hospodaření s dešťovou vodou. Nedojde 
k produkci emisí.

i)  Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná doba výstavby : 2020-2022

Členění na etapy se nepředpokládá.

j)  Orientační náklady stavby

Neuvedeno.

###### B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky pro výstavbu. Veškeré stavební prvky jsou zpracovány s ohledem na bezpečnost při jejím používání.

###### B.2.3	Základní charakteristika objektů

Základní charakteristika objektů je  popsána výše – viz. B.2.1.g .

###### B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technická zařízení jsou popsána výše – viz. B.2.1.g .

###### B.2.5	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba kanalizace a podzemních objektů ČSOV z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 není stavební objekt s požárním rizikem, není dělen do požárních úseků, nehrozí zde nebezpečí vzniku požáru, a proto nemusí být stavba požárně posuzována.

Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku

Po dobu výstavby musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek HZS pro zásah v přilehlé zástavbě. Minimální šířka příjezdné komunikace bude větší jak 3,0 m.

###### B.2.6	Hygienické požadavky na stavby

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

###### B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  Protipovodňová opatření

Předmětná lokalita se nachází mimo povodňové území.

b)  Ochrana před ostatními účinky (poddolování apod.)

Předmětná lokalita se nachází mimo poddolované území apod..

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)  Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu

Podzemní objekt čerpací stanice odpadních vod  (ČSOV Olší) bude umístěn ve stávajícím areálu obecní kořenové čistírny odpadních vod.  Objekt bude napojen na veřejný vodovod samostatnou vodovodní přípojkou. Na el. rozvod NN bude napojen samostatnou přípojkou.

Podzemní objekt čerpací stanice odpadních vod  (ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy)  bude umístěn vedle stávajícím areálu ČOV Nemocnice sv. Zdislavy .  Objekt bude napojen na veřejný vodovod samostatnou vodovodní přípojkou. Na el. rozvod NN bude napojen samostatnou přípojkou.

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Tyto údaje jsou stanoveny pouze pro el. přípojky  NN pro čerpací stanice ČSOV Olší a ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy a to ve smlouvě s distributorem.  Výtlačné řady z obou čerpacích stanic odpadních vod  budou zaústěny do koncové revizní šachty  Gravitační stoky Mostiště navržené v rámci samostatného stavebního objektu SO 11. Tato gravitační stoka bude zaústěna do koncové šachty stávající stoky splaškové kanalizace z potrubí KT DN 250 na okraji místní části Mostiště.

B.4	Dopravní řešení

a)  Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

Stavba nevyžaduje bezbariérová opatření.

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Jako příjezdová komunikace pro objekt čerpací stanice odpadních vod  (ČSOV Olší) bude využito stávající odbočení z místní komunikace do areálu ČOV.

Podzemní objekt čerpací stanice odpadních vod  (ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy)  bude umístěn vedle stávajícím areálu ČOV Nemocnice sv. Zdislavy a to v blízkosti jedné ze dvou krátkých příjezdových komunikací do areálu ČOV.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů. Zatravněné plochy budou ohumusovány a osety travou.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

b)  Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin apod.

V předmětné lokalitě se nenachází žádné krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu např. památné stromy, chráněné rostliny, rozsáhlá chráněná území apod..

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, jeli podkladem

Není podkladem.

e)  Požadavek na zákon o integrované prevenci

Stavba nespadá pod zákon o integrované prevenci.

f)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

K navržené stavbě se vztahuje ochranné pásmo (od vnějšího líce potrubí):

- vodovodní řady a stoky do průměru 500 mm – 1,5 m

- vodovodní řady a stoky nad průměr 500 mm – 2,5 m

- vodovodní řady a stoky nad průměr 200 mm, jejichž dno je v hloubce větší než 2,5 m, se vzdálenost zvětší o dalších 1,0 m

- podzemní el. vedení – 1,0 m

B.7	Ochrana obyvatelstva

Při stavbě, zejména při provádění hlubších výkopů je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní normy, směrnice a předpisy a dbát požadavků bezpečnostního technika.

Pro bezpečnost občanů v předmětné zastavěné části intravilánu bude třeba důsledně ohrazovat výkopy a vybudovat potřebné přechody. Výkopy pak označit světelnou signalizací. Při práci bude nutno na komunikacích omezit automobilovou dopravu v důsledku pracovního procesu.

Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Při snížení průjezdnosti po komunikaci osadit patřičné dopravní značky.

B.8	Zásady organizace výstavby

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro výstavbu, zejména proplach potrubí, se předpokládá nutnost potřeby vody. Tato bude řešena dovozem (v případě malého množství), případně napojením na veřejný vodovod.

Pro získání el. energie se předpokládá především použití agregátu.

b)  Odvodnění staveniště

V případě hloubení výkopů pod úrovní hladiny podzemních vod, bude na dno výkopu položeno drenážní potrubí obsypané štěrkem, které bude svedeno do nejnižšího místa. Odtud bude voda čerpána a následně vsakována na pozemcích dotčených stavbou. V případě blízkosti vodního toku bude voda přečerpávána do toku.

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající komunikace.

Napojení staveniště na zdroj vody bude v případě potřeby z rozvodného řadu stávajícího vodovodu. Napojení zařízení staveniště na stávající rozvod el. NN bude v případě potřeby proveden provizorní přípojkou. V trase se předpokládá pro získání el. energie použití agregátu.

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu na přilehlých komunikacích. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba neobsahuje asanační a demoliční činnosti. Bude provedeno kácení 60 ks náletových dřevin rostoucí mimo les do průměru kmene 0,20 m . Na dotčeném lesním pozemku p.č. 784/1 k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí dojde v koridoru pro trasování výtlačného řadu z ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy ke kácení stromů, které zajistí vlastník uvedeného pozemku - dle sepsané smlouvy o souhlasu se stavbou.

Veškerá případná ochranná a bezpečnostní pásma budou respektována při vlastním situování a vytýčení stavby. Při souběhu a křížení inženýrských sítí je nutné zemní práce provádět ručně. Podzemní a nadzemní vedení jsou zakreslena v situaci. Při provádění prací budou dodržovány podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytýčení inženýrských sítí v místech, kde bude stavba umístěna. Bude-li skutečná poloha inženýrských sítí kolidovat se stavbou, je nutné, po projednání a případné změně umístění stavby, dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci inženýrských síti.

Stavba je situována v souladu s bezpečnostními standardy, je navržena v souladu se schváleným územním plánem a nepředstavuje významnější bezpečnostní riziko pro obyvatelstvo.

f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba nevyžaduje trvalý zábor pro staveniště.

Stavba nevyžaduje dočasný zábor pro staveniště.

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Po dobu výstavby nebude možné zajistit bezbariérový přístup ke všem okolním nemovitostem.

h)  Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě

Během realizace stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastová fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Při provádění se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepicích pásek, zbytků potrubí apod. V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba stavbu provádět za největší opatrnosti a za přísného dodržování norem a nařízení. Musí být použito vhodné mechanizace v řádném technickém stavu a s použitím ekologických pohonných hmot a mazadel.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma.

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání terénních nerovností stávajících pozemků. Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku .

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.)

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Způsob likvidace

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	recyklace

15 01 02	Plastové obaly	recyklace

15 01 03	Dřevěné obaly	recyklace

17 01 01	Beton	recyklace

17 02 01	Dřevo	recyklace

17 02 02	Sklo	recyklace

17 02 03	Plasty	recyklace

17 03 02	Asfalt                                  uložení na skládku (recyklace)

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené	uložení na skládku

17 09 04	Kanalizační trouby a šachty	uložení na skládku

20 03 01	Směsný komunální odpad	uložení na skládku

Druhotné suroviny 38.32.22.0001 Druhotné suroviny ze železných kovů (vč. oceli a litiny)

i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Na staveništi se nebudou vytvářet trvalé deponie. Ornice a podorničí sejmuté v manipulačním pruhu, budou uloženy na jeho okraji a po ukončení zásypu potrubí bude ornice opětovně rozprostřena. Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje v úsecích se stísněnými poměry. Při trasování v zatravněných plochách bude zemina ukládána v manipulačním pruhu a pak následně použita pro zásyp.

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Zeleň nacházející se v blízkosti provádění zemních prací:

- Výkopy budou vedeny min. 3 m. od paty kmene stromu.

- Pokud nelze vzdálenost 3 m dodržet, budou výkopové práce prováděny ručně a kořeny o - průměru nad 5 cm musí zůstat zachovány.

- Poškozené kořeny je nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu zatřít stromovým balzámem nebo fermežovou barvou.

- Případné padající větve budou podepřeny tak, aby byla zajištěna průjezdná výška mechanizmů.

- V blízkosti stromů nesmí být skladována žádná zemina ani jiný materiál.

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.

l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k rozsahu stavby nebude možné zajistit bezbariérový přístup ke všem nemovitostem v intravilánu Olší nad Oslavou . V případě nutnosti, bude toto potřeba řešit individuálně.

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření

V případě snížení průjezdnosti po komunikaci, bude nutné osadit příslušné dopravní značky. Jedná se zejména o příčné uzávěry s jednostrannými směrovacími deskami, práce na silnici, zúžená vozovka atd..

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu apod.

Stavba bude realizována za omezeného dopravního provozu v předmětné lokalitě. V případě potřeby budou na komunikacích osazeny přenosné dopravní značky.

o)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby a členění na dílčí termíny bude dáno především organizací práce realizační společnosti provádějící předmětnou stavbu. Z hlediska zpracovatele projektové dokumentace není žádný požadavek na etapovitost.

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Jedná se o stavbu jejíž účelem je odvádění splaškových odpadních vod od jednotlivých producentů navrženými stokami splaškové kanalizace v místní části Olší nad Oslavou  a jejich čerpání  do splaškové kanalizace v místní části Mostiště , ze které odpadní vody odtékají na centrální městskou ČOV Velké Meziříčí , kde budou likvidovány.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, únor 2020

| Katastrální území | P.Č. | LV | Vlastník | ZPF | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olší nad Oslavou | 630 | 92 | Hladík Václav, V Jirchářích 322/4, Velké Meziříčí | ano | 73211 |
| Olší nad Oslavou | 615 | 141 | Bartušek Antonín, Bezděkov 8, 59501 Velká Bíteš | ano | 73211, 73201 |
| Olší nad Oslavou | 515 | 249 | Bartušek Milan, č. p. 8, 59451 Kozlov | ano | 72911, 73211 |
| Mostiště u V. M. | 521/1 | 159 | Bradáč Alois, Švermova 2102/10, Žďár nad Sázavou 4, 59101 Žďár nad Sázavou | ano | 72941, 72911 |
| Olší nad Oslavou | 673/18 | 87 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 602/2 | 204 | DS AGROS, a.s., č. p. 25, 59444 Netín | ano | 74710, 73211, 73201 |
| Olší nad Oslavou | 609 | 204 | DS AGROS, a.s., č. p. 25, 59444 Netín | ano | 74710, 73211, 73201 |
| Olší nad Oslavou | 721 | 204 | DS AGROS, a.s., č. p. 25, 59444 Netín | ano | 73201, 73211, 75011 |
| Olší nad Oslavou | 548/50 | 118 | Hladík Zdeněk, Bezděkov 1658/49, 59401 Velké Meziříčí | ano | 73211 |
| Olší nad Oslavou | 555 | 182 | Kaminarasová Marie, Olší nad Oslavou 103, 59401 Velké Meziříčí | ano | 73211 |
| Mostiště u V. M. | 863/1 | 308 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2046/1 | 254 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2075/7 | 254 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava | ne |  |
| Mostiště u V. M. | 861 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Mostiště u V. M. | 905 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Mostiště u V. M. | 863/3 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Mostiště u V. M. | 864/6 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Mostiště u V. M. | 863/5 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2037/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2050/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2065/4 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 1409/3 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2065/2 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2043 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2065/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 211/4 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 150 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 147/4 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 149/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2065/5 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 130/5 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 127/3 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 115/7 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 115/6 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 107/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2060/6 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2060/4 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2060/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2057/3 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 548/51 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ano | 72911, 73211 |
| Olší nad Oslavou | 2057/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2057/2 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2052/1 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 2065/3 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 719/2 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí | ano | 75011, 73201, 73211 |
| Olší nad Oslavou | 516 | 130 | Mička Zdeněk, Olší nad Oslavou 36, 59401 Velké Meziříčí | ano | 73211 |
| Olší nad Oslavou | 571 | 128 | Mutl Ludvík, Olší nad Oslavou 9, 59401 Velké Meziříčí | ano | 73211, 73201, 74710 |
| Mostiště u V. M. | 511 | 305 | Nahodilová Helena, Poštovní 1834/20, 59401 Velké Meziříčí | ano | 72911, 72941 |
| Mostiště u V. M. | 761/3 | 10 | Navrátil Karel Ing., č. p. 108, 59401 Jabloňov, Navrátilová Miloslava, Ukrajinská 545/19, Bohunice, 62500 Brno | ano | 73746, 72914 |
| Olší nad Oslavou | 719/1 | 61 | Nedoma František, Olší nad Oslavou 106, 59401 Velké Meziříčí | ano | 73211 |
| Mostiště u V. M. | 813/3 | 318 | Nemocnice sv.Zdislavy,a.s., Mostiště 93, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Mostiště u V. M. | 813/5 | 318 | Nemocnice sv.Zdislavy,a.s., Mostiště 93, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Mostiště u V. M. | 777/2 | 318 | Nemocnice sv.Zdislavy,a.s., Mostiště 93, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Mostiště u V. M. | 793/5 | 318 | Nemocnice sv.Zdislavy,a.s., Mostiště 93, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Mostiště u V. M. | 778 | 318 | Nemocnice sv.Zdislavy,a.s., Mostiště 93, 59401 Velké Meziříčí | ano | 73254 |
| Mostiště u V. M. | 786/4 | 318 | Nemocnice sv.Zdislavy,a.s., Mostiště 93, 59401 Velké Meziříčí | ano | 73254 |
| Mostiště u V. M. | 813/1 | 318 | Nemocnice sv.Zdislavy,a.s., Mostiště 93, 59401 Velké Meziříčí | ne |  |
| Mostiště u V. M. | 785/1 | 318 | Nemocnice sv.Zdislavy,a.s., Mostiště 93, 59401 Velké Meziříčí | ano | 73254 |
| Mostiště u V. M. | 784/1 | 236 | Říha Milan, Pod Dálnicí 543, 59442 Měřín | les |  |
| Olší nad Oslavou | 602/1 | 53 | SJM Peksa František a Peksová Ludmila, Olší nad Oslavou 26, 59401 Velké Meziříčí | ano | 73211, 74710, 73201 |
| Olší nad Oslavou | 243/9 | 263 | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 59101 Žďár nad Sázavou | ne |  |
| Olší nad Oslavou | 578 | 143 | Štěpánek František, Olší nad Oslavou 25, 59401 Velké Meziříčí | ano | 73201, 73211, 74710 |
| Mostiště u V. M. | 562 | 106 | Vidlák Jaroslav, Mostiště 16, 59401 Velké Meziříčí | ano | 72941, 72911 |
| Mostiště u V. M. | 781/1 | 317 | Vidlák Pavel, Mostiště 80, 59401 Velké Meziříčí | ano | 72914, 73746 |
| Mostiště u V. M. | 761/1 | 317 | Vidlák Pavel, Mostiště 80, 59401 Velké Meziříčí | ano | 73746, 72914 |
| Mostiště u V. M. | 580 | 317 | Vidlák Pavel, Mostiště 80, 59401 Velké Meziříčí | ano | 72941, 75011, 72911 |
| Olší nad Oslavou | 2075/9 | 1 | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí |  |  |
| Mostiště u V. M. | 761/4 | 138 | Beran Vlastimil, Mostiště 154, 594 01 Velké Meziříčí | ano |  |
| Mostiště u V. M. | 761/11 | 122 | Sysel Ladislav, Syslová Vlasta ,Mostiště 11, 594 01 Velké Meziříčí | ano |  |
| Mostiště u V. M. | 761/12 | 122 | Sysel Ladislav, Syslová Vlasta ,Mostiště 11, 594 01 Velké Meziříčí | ano |  |