| Název lokality Parametry | Skřivanova | Oslavická, Školní u ZŠ Velké Meziříčí 2055 | Oslavická u ZŠ Oslavická |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY : 1. Rozloha | Využitelnost 2 800 m2 předprostor 1350 m2 | Využitelnost 3 000 m2 předprostor 1 342 m2 | Využitelnost 3 600 m2 předprostor 800 m2 |
| 2. Sklon terénu | V hlavní podélné ose - 9,0 m | V hlavní podélné ose - 4,0 m | V hlavní podélné ose - 4,0 |
| 3. Zastavěnost | 0 % | 0 % | 0 % |
| 4. Všeobecný popis | Jedná se o atraktivní pozemek nedaleko centra města, v centru smíšené zástavby. V blízkém okolí je zástavba spíše občanské vybavenosti, lehkého průmyslu a zástavby rodinných domů. Jsou zde k dispozici i dostatečné plochy pro návrh parkovacích míst pro osobní automobily. Složitější je v rámci tohoto území obsluha autobusy. Zůstává pouze MHD. Pozemek je tvarově zajímavý. Je výzvou pro návrh zajímavého architektonického řešení ve svahu. Sklonitost s sebou přináší značné bariéry | Jedná se o pozemek bezprostředně navazující na areál školy – pozemek je volný, nezastavěný, dobře dopravně dostupný. Ráz terénu je přiměřeně vhodný pro realizaci krytého relaxačního centra s omezenou velikostí. V okolí pozemku jsou situovány stavby občanské a bytové vybavenosti. V docházkové vzdálenosti do 300 – 500 m je koncentrace bytových a rodinných domů. V docházkové vzdálenosti jsou k dispozici volné pozemky pro rozšíření parkovacího stání. V neposlední řadě je pozemek dobře obsloužitelný MHD i autobusy. Bonus – je docházková dostupnost dvou základních škol. | Jedná se o volný pozemek za areály základních škol Oslavická a Velké Meziříčí 2055. Pozemek je v současné době volný bez dopravní infrastruktury. Ráz terénu je přiměřeně vhodný pro návrh a realizaci zamýšleného relaxačního centra. Výhoda pozemku je jeho prostorová velikost. Pozemek je v docházkové dostupnosti dvou ZŠ a návštěvníků bydlících nedaleko v bytových a rodinných domech. Pozemek je bez infrastruktura tzn. bude nutno vybudovat dopravní komunikační sít i inženýrské sítě |
| 5. Dopravní obslužnost | Hlavní přístup je ulicemi „U Světlé a Hornoměstskou. Hlavní vstup je potom z ulice Skřivanova. Dopravní síť je vybudována. Bude nutno vybudovat pouze krátké dopravní napojení pro zásobování a parkování. Jako komplikace se jeví příjezd větších vozidel - BUS, HZS, technické služby. | Hlavní přístup od ulic Školní, Oslavické. Hlavní vstup pro návštěvníky se jeví jako nejlepší z předprostoru ZŠ – Velké Meziříčí 2055. Dopravní síť je dostatečně vybudována, bude nutno dobudovat prostory pro parkování – které existují za ZŠ Velké Meziříčí 2055 před víceúčelovým sportovním hřištěm. Doprava pro nákladní automobily a autobusy bezproblémová. | Hlavní přístup není. Pozemek bude nutno dopravně obsloužit. Velikost a ráz pozemku tuto možnost dává. Napojovací body jsou jasné. |
| Název lokality Parametry | Skřivanova | Oslavická, Školní u ZŠ Velké Meziříčí 2055 | Oslavická u ZŠ Oslavická |
| 6. Doprava v klidu | V okolí pozemku se nachází v docházkové vzdálenosti pouze parkování u nákupního střediska Billa a finančního úřadu. Pár stání je také na ul. Skřivanova. Tato kapacita nebude dostatečná pro pokrytí potřeby relaxačního centra. Parkování by bylo možno navrhnout na pozemcích města – a to 675/1, 680/1. Pozemky jsou prostorově dostatečně a prostorné pro pokrytí potřeb dopravy v klidu relaxačního centra. | V docházkové vzdálenosti od situování relaxačního centra je stávající parkoviště, které lze rozšířit o potřebný počet parkovacích míst pro relaxační centrum. Toto parkoviště lze rozšířit na ploše pozemku města – 5838/1 pro potřeby relaxačního centra. Negativem zůstává možnost rozšíření kapacity parkování do budoucna pro jiné potřeby. | Pozemek se jeví dostatečně prostorný pro naplnění potřeb parkování relaxačního centra. Rozloha pozemku dává dostatečnou záruku pro rezervu pro další rozšíření dopravy v klidu |
| 7. Technická infrastruktura | Pozemek v ulici Skřivanova je plně obsloužen inženýrskými sítěmi. V okolí pozemku se nachází dostatečná vybavenost technickou infrastrukturou,dostatečných kapacit – potřebných pro provoz aquacentra. | Pozemek „Osaviická, Školní“ je situován v předprostoru dvou ZŠ a obytnou zástavbou. Inženýrské sítě jsou v bezprostřední vazbě u pozemku, kapacita inženýrských sítí se jeví dostatečná. | Pozemek není v dané chvíli vybaven inženýrskými sítěmi. Výstavbou aquacentra bude nutno vybudovat veškeré inženýrské sítě a technické zázemí. |
| 8. Vazba na okolní zástavbu | V okolí se nachází zástavba s rodinnými domy to odpovídá menší koncentraci potenciálních návštěvníků, popřípadě škol pro budoucí provoz aquacentra. | V okolí existuje početná koncentrace zástavby rodinných a bytových domů. Z tohoto pohledu se pozemek jeví jako velmi vhodný pro návštěvníky z řad místních obyvatel. Velmi vhodným se jeví vazba na bezprostřední situování dvou základních škol. V bezprostřední vazbě na pozemek se nachází stavby základních škol „Oslavická“ a „Velké Meziříčí 2055“. Stavba krytého aquacentra se stane součástí občanské vybavenosti. | Pozemek je zatím volný. Vazba na okolní zástavbu je minimální. V bezprostředním okolí je situována základní škola. |
| Název lokality Parametry | Skřivanova | Oslavická, Školní u ZŠ Velké Meziříčí 2055 | Oslavická u ZŠ Oslavická |
| 9. Urbanismus | V bezprostředním okolí se nacházejí stavby s menší zastavěnou plochou a obestavěným prostorem.Zastavěná plocha aquacentra představuje zastavěnou plochu cca 2000m2 a obestavěný prostor cca 13 – 14tis. m3.Velikost takové stavby by se svým měřítkem vymykala okolní zástavbě. Přesto i tak velký objem lze architektonicky členit tak, aby měřítko bylo přijatelné. Tomuto nahrává sklonitost terénu – převýšení v podélné ose S – J cca 9 m. | V bezprostřední blízkosti pozemku se nachází objekty základních škol Velké Meziříčí 2055 a ZŠ Oslavická.Stavba aquacentra svou velikostí tzn. zastavěnou plochou a objemem (obestavěným prostorem) bude odpovídat měřítku základních škol. Aquacentrum se stane součástí občanské vybavenosti města.Přístupy a vazby na dopravu jsou jasně definovány.Pozemek je volný nezastavěný bez bariér.Kladem je blízká vazba na základní školy,které navštěvuje celkem cca 810 žáků.V docházkové vzdálenosti je početná koncentrace staveb bytových a rodinných domů.Záporem pozemku se jeví je prostorová omezenost.Jeho velikost je však pro stavbu aquacentra pro město velikosti a potřeb jako je Velké Meziříčí dostatečná. | V bezprostřední blízkosti pozemku se nachází objekt základní školy Oslavická. Stavba aquacentra svou velikostí tzn. zastavěnou plochou a objemem (obestavěným prostorem) bude odpovídat měřítku okolních staveb. Aquacentrum se stane součástí občanské vybavenosti města.Přístupy a vazby na dopravu jsou jasně definovány.Pozemek je volný nezastavěný bez bariér.Kladem je blízká vazba na základní školy,které navštěvuje celkem cca 810 žáků.V docházkové vzdálenosti je početná koncentrace staveb bytových a rodinných domů.Záporem pozemku je chybějící vybavení pozemku dopravní infrastrukturou a chybějícími inženýrskými sítěmi. |
| Celkové hodnocení lokalit : dle stupnice 1-5 kdy 1 je nejlepší a 5 nejhorší známka | -3 | -1 | -2 |

ZÁVĚR VYHODNOCENÍ LOKALIT:

Téměř ve všech hodnotících parametrech se nejlepší variantou pro situování krytého bazénu(relaxačního aquacentra) jeví lokalita Oslavická,Školní. Mírným nedostatkem této lokality je prostorové omezení pozemku. Ve všech ostatních parametrech je lokalita vhodná pro situování zamýšleného záměru. Největším kladem se jeví blízká návaznost na dvě základní školy. Při vhodném dispozičním uspořádání nového objektu je možné propojit oba objekty tak, aby žáci ZŠ mohli bazén navštěvovat suchou nohou.

Lokalita Oslavická je z hlediska situování krytého bazénu vhodná. V neprospěch této lokality hovoří absence dopravního  a technického vybavení. Vybudování dopravní a technické infrastruktury by celý investiční záměr prodražilo.

Lokalita Skřivanova se pro zamýšlený investiční záměr jeví jako nejméně vhodnou. Největším problémem se jeví prostorová omezenost pozemku a rovněž poměrně velké převýšení. I přesto by bylo možné za určitých podmínek krytý bazén popřípadě relaxační centrum vybudovat. Tento pozemek je výzvou pro invenční architektonické zpracování.

Příloha :

Výkresová část:

- situace katastru

- situace širších vztahů

- situace lokalit M 1:500

Vypracoval : ing.arch.Jaroslav Ševčík a kol.

10 2017