Realizace úspor energie v objektu MŠ Čechova

(CZ.1.02/3.2.00/13.18238)

# Identifikace operačního programu a výzvy

Název operačního programu:  	Životní prostředí

Číslo prioritní osy: 	3 Udržitelné využívání zdrojů energie

Primární oblast podpory: 	3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Podoblast podpory: 	3.2.1 Realizace úspor energie

Číslo výzvy: 	44

# Termín realizace

Zahájení projektu		30.8.2013

Ukončení 		30.4.2014

# Stručný obsah projektu

Projekt řeší komplexní zateplení objektu MŠ Čechova.

Zateplení je provedeno na doporučené hodnoty dle ĆSN 730840-2.

Jednotlivé zateplované konstrukce:

- obvodová konstrukce (stávající součinitel prostupu tepla U=1,41W/m2K, nový součinitel U=0,25W/m2K, tepelná izolace tloušťka 140 mm)

- výplně otvorů (stávající součinitel prostupu tepla u oken a dveří U=2,4-4W/m2K, nový součinitel U=1,2W/m2K

- stropy (stávající součinitel prostupu tepla U=0,43W/m2K, nový součinitel U=0,16W/m2K, tepelná izolace tloušťka 180 mm).

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektů a s tím související snížení emisí, zvláště emisí CO2. Zateplením budovy a výměnou oken a dveří se předpokládá úspora energie 348 GJ/rok v energii na vytápění objektu a úspora CO2 ve výši 19,33 t/rok.

# Zdroje financování a náklady projektu

plánované

celkové výdaje projektu	4 776 191 Kč

celkové způsobilé výdaje	3 242 800 Kč

výše dotace	2 918 520 Kč

vlastní zdroje celkem	1 857 671Kč

realizované

celkové výdaje projektu:	4 429 398,60 Kč

celkové způsobilé výdaje	3 242 800 Kč

výše dotace	2 918 520 Kč

vlastní zdroje	1 510 878,60 Kč

Fotodokumenace